Водостоки – история и современность.

Огромное количество предложений на рынке кровельных водостоков, возникшее в последнее время, безусловно, радует потребителей. Однако сделать правильный выбор стало очень трудно. Обилие водостоков, выполненных из различных материалов, имеющие оригинальные формы и конструктивные решения, а также большой «разброс» цен, затрудняют выбор оптимальной системы.

Попробуем разобраться с этой задачей.  И, прежде всего, охарактеризуем все имеющиеся системы кровельных водостоков в порядке их исторического появления.

Проблема сохранения фасада дома сухим и опрятным существовала с тех пор, когда появился этот дом. Первые желоба были изготовлены в незапамятные времена  из мрамора и обозженной глины,  а вместо водосточных труб изготавливались особые конструкции, в виде головы льва или дракона, из пасти которого выплескивалась дождевая вода на безопасное для здания расстояние.  В северной Европе первым материалом для изготовления  ливнестоков было дерево. Но уже в конце 17 века, когда листовой металл стал более доступным материалом, изготавливались трубы и желоба  в привычном для нас виде. Водостоки гнули вручную из железного или медного листа. Однако железо, ничем не обработанное, очень быстро коррозировало, и до тех пор пока не научились производить оцинкованное железо, более устойчивое к погодным условиям, медные водостоки были предпочтительнее, хотя  намного дороже.  Медь с тех времен не подешевела,  по отношению к стальным изделиям,  однако и в 21 веке имеют спрос ливнестоки из медного листа, но обусловлен он требованиями архитектурного дизайна или задачами по сохранению внешнего вида исторических построек.

Таким образом, в течении последних 250 лет на рынке водосточных систем господствовала «оцинковка». Массовое изготовление однотипных элементов привело к значительному удешевлению производственного процесса, все большее применение находили стандартные готовые водостоки.  В настоящее время  множество кровельных фирм предлагают водосточные трубы и желоба  собственного изготовления  или  признанных европейских производителей. Разнообразие  форм  размеров и цветовых решений  позволяют  выбрать наиболее подходящую водосточную систему для любого сооружения. Но водостоки из оцинкованной стали, при всех преимуществах имеют ряд недостатков. (Причем, эти недостатки наиболее  явно проявляют себя именно в последние десятилетия, когда требования к эстетике строящихся зданий сильно возросли.)

Прежде всего, это ограниченная устойчивость к коррозии. Всё более растущая загрязнённость воздуха приводит к повышению атмосферной коррозии. Можно увеличить срок службы водостоков, покрывая их  красками или полимерными материалами, но даже незначительные повреждения покрытия труб и желобов в процессе монтажа или эксплуатации приводят к последующей коррозии, потере внешнего вида, частичному разрушению.

Вторая проблема: металл – пластичный материал, и часто даже лёгкое воздействие приводит к нарушению первоначальной формы, которую восстановить в дальнейшем практически очень трудно (особенно, если это труба).

Бурное развитие химической промышленности в середине 20 века выбросило на  рынок  огромное количество синтетических материалов,  не только не уступающих, но, и по целому ряду технических характеристик, превосходящих  традиционные материалы.     ( А иначе, - зачем нужно было их  изобретать?). Приблизительно в 1960 году  появились первые пластиковые водостоки. Начало было трудным,  поиск оптимального состава материала и выработка технологии экструдирования продолжается и сейчас. Однако, уже сегодня,  большинство  водостоков производится из пластика (правильнее, - из поливинилхлорида). Оцинковку и медь используют всё реже. И это не удивительно.  Использование пластика  полностью решило главную проблему водосточных систем. ПВХ-а не подвержен коррозии, испортить внешний вид водостоков из пластика сможет только  концентрированная кислота.  Это определяет срок службы таких водостоков, как - непревзойденный. (Сказать, - неограниченный серьёзный человек не может, потому что знает, что всё в нашем мире имеет срок службы).  Пластик вполне подходит к использованию в любых климатических и погодных условиях. Особая рецептура жесткого ПВХ-а придаёт высокую прочность  изделиям как при высоких температурах (до + 70 гр. С) так и при низких (до – 30 гр. С). Проведенный в Государственной Лаборатории Дании тест показал, что при температуре + 20 гр.С ударная прочность водосточных труб фирмы «Plastmo» в 5 раз выше, чем у чугунных труб, а при температуре  - 20гр. С    водостоки из пластика  прочнее в 3 раза, чем трубы из чугуна.

Кроме того,  пластик  «помнит свою форму». При любых деформациях изделие из ПВХ-а  всегда стремится  восстановить  первоначально  приданную ему  форму. Это свойство пластика гарантирует идеально ровную поверхность и эстетичный  внешний вид водостоков из ПВХ-а.

О водостоках ПВХ от Plastmo Polska,  их преимуществах перед аналогичными системами.

- Не требует обслуживания и очень легко монтируется. Имея  простейший набор ручного инструмента (ножовка, отвертка, уровень)  и инструкцию по установке  каждый владелец пригородного дома может  установить водосточную систему сам.

- Специально разработанное и запатентованное соединение «кронштейн – желоб» позволяет, - во-первых: выдерживать большие нагрузки (на практике, – если кронштейны установлены в соответствии с инструкцией, желоб легко выдерживает вес взрослого мужчины), во-вторых: желоб не прикреплен жестко к кронштейну и имеет возможность смещаться, учитывая линейное расширение материала при изменении температуры воздуха.

- Широкий выбор элементов (различные воронки, отвод для бочки, ответвления под разными углами, отводы для соединения с ливневой канализацией, и т.п.) позволяет реализовать любую систему водостоков. Особо отметим  наличие  нестандартных углов  для  монтажа водостоков вокруг эркеров, шести- и восьмиугольных крыш.

- Большое разнообразие цветов  позволяют подобрать водостоки для любого архитектурного решения.  На складе в Санкт-Петербурге  имеются водостоки  белого, серого, коричневого, красного, зеленого цветов, цвета графит.  Под заказ возможно покрасить водостоки в любой другой цвет. Покраска высокого качества,  на профессиональном оборудовании, с гарантией.