| Преимущества соединения «МОЛЕКУЛЯРНАЯ СВАРКА» В таблице приведены преимущества соединения при помощи метода «молекулярная сварка» перед устаревшими соединениями «на резинках» у других производителей |
| --- |
| № | Воздействие окружающей среды | Соединение на резинках | Соединение на замках | "Молекулярная сварка" |
| 1 | Впитывание влаги | Резина впитывает влагу и при отрицательных температурах разрушается | Не впитывает, но попадая под замки разрушает герметичность при отрицательных температурах | не воздействует |
| 2 | Воздействие солнечных лучей | разрушает резину | не воздействует | не воздействует |
| 3 | Воздействие отрицательных температур | разрушает резину | не воздействует | не воздействует |
| 4 | Перепады температур | разрушает резину | нарушает герметичность | не воздействует |
| 5 | Воздействие кислот, углеводов | разрушает резину | нарушает герметичность | не воздействует |
| 6 | Воздействие загрязнений | нарушает герметичность | нарушает герметичность | не воздействует |
| 7 | Механические нагрузки (выпавший снег, обильные дождевые стоки) | нарушает герметичность | нарушает герметичность | не воздействует |
| 8 | Гарантии | Гарантия на резиновые уплотнения до 2-х лет | Гарантия на резиновые уплотнения до 2-х лет | Гарантия 10 лет |

Водосточная система ПВХ от PLASTMO Polska была создана более 40 лет тому назад в Дании. Проверенная в суровых условиях стран Скандинавии и Центральной Европы водосточная система эффективно справляется со своими задачами в широком диапазоне температур от –50С до +50С.

Входящие в состав ПВХ специальные добавки повышают пластичность водосточных труб и желобов PLASTMO Polska, увеличивают устойчивость к большим нагрузкам и обеспечивают способность к восстановлению первоначальной формы после деформации.

Специальная форма желоба, защищенная патентом, гарантирует стабильность и жесткость водосточной системы, обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

Для соединения элементов водосточной системы применяется специальный клей – эксклюзивная разработка PLASTMO Polska. Клей «расплавляет» поверхности соединяемых элементов, таким образом, создается наиболее прочное и надежное соединение. Такой водосток, собранный методом так называемой «молекулярной сварки», способен противостоять значительным механическим нагрузкам от выпавшего снега или обильных дождевых стоков. Прочность конструкции достигается за счет плотного крепления деталей друг к другу, образующих одно целое.

Применение оригинальных элементов PLASTMO Polska обеспечит герметичность, длительный срок службы и безотказность работы на протяжении минимум 30-ти лет.

Специалисты ООО «СДГ «Вернисаж» помогут выбрать необходимые элементы водостока, проконсультируют, как правильно монтировать систему.

Сборка водостоков PLASTMO Polska не требует специальной подготовки и оборудования. Все, что производит фирма PLASTMO Polska, находится в гармонии с окружающей средой. Производственный процесс отвечает международным стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001.

Водосток из ПВХ от PLASTMO Polska не содержит вредных веществ кадмия и свинца, безвреден для здоровья человека.

| 1 | Недостатки соединения при помощи зажимов и резиновых прокладок | Достоинства молекулярной сварки водосточной системы PLASTMO Polska |
| --- | --- | --- |
| 2 | Механические нагрузки — прогиб водосточного желоба (выпавший снег, обильные дождевые стоки) могут деформировать соединение на резиновых прокладках и зажимах, вследствии чего водосточная система будет протекать. | Для соединения элементов используется специальный состав, который расплавляет поверхности соединяемых элементов. В течении 40 минут образуется соединение на молекулярном уровне, которое уже никогда не порвется, т.к. пластик образует единое целое. Механические нагрузки не деформируют соединение "Молекулярная сварка". |
| 3 | При нагревании солнечными лучами зажима, соединение ослабевает и водостоки начинают протекать. | Нагревание солнечными лучами не разрушает соединение "Молекулярная сварка" |
| 4 | Если резиновые прокладки изготовлены не из высококачественной влагостойкой резины, а из резины невысокого качества, то резина впитывает часть влаги и, при отрицательной температуре, образовавшийся в порах лед разрывает уплотнительную резину. Водостоки начинают протекать. | Отрицательные температуры не разрушают соединение "Молекулярная сварка" |
| 5 | При перепадах температур водосточный желоб меняет длину и, если он зажат очень сильно резиновой прокладкой и зажимом, то он не может "двинуться с места", чтобы компенсировать температурное расширение и образуется "вздутие" или "провис" желоба", возможно перекручивание, деформация, которые остаются впоследствии. | Материал, из которого выполнены комплектующие, имеет определенное тепловое расширение, т.е. «усаживается» или «расширяется» под воздействием изменений температуры. В системе PLASTMO Polska имеется несколько элементов (воронка, компенсатор), которые компенсируют тепловое расширение желоба. Водосточные системы PLASTMO Polska не деформируются при перепадах температур. |
| 6 | Опавшие листья, сухие ветви деревьев могут попасть в соединение на зажимах или резиновых прокладках, вследствии чего соединение ослабевает, прокладки будут прилегать не плотно друг к другу и водосток будет протекать. | Загрязнения не деформируют соединение "Молекулярная сварка". |