| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.1 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Расчеты и замеры |
| --- |
| Складная линейка-метр. Если для измерений используется складная линейка-метр, обратите внимание на то, что длина отрезков на ней может быть разной (188мм), или (221мм). См. рис. ниже. Угол. Согните первый отрезок линейки (А) относительно второго отрезка (В) так, чтобы образовался угол, соответствующий углу дома. Большим и указательным пальцем зажмите место соединения отрезков (1). Отогните отрезок (С) на линейке. Установите образовавшийся угол (АВ) над ребром отрезка (С) и отметьте на линейке место соприкосновения (см/мм) конца отрезка (А) с отрезком (С). Полученная таким образом отметка используется в цеху при изготовлении внешнего и внутреннего углов. Транспортир. Также возможно использование транспортиров различных модификаций. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.1 - 2 |
| --- | --- | --- |

| Расчеты и замеры |
| --- |
| Измерение полукруглых желобов со стороны улицы. Расстояния (А) должны быть одинаковыми. Разделив длину дуги (В) пополам, получаем значение (С). Линия (D) по отношению к (С) всегда должна располагаться под прямым углом. Затем выводится значение (Е). Выступающая дуга Вогнутая дуга | Длина А: Длина B: Длина C: Длина D: Длина E: Длина F: Длина А: Длина B: Длина C: Длина D: Длина E: Длина F: |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.1 - 3 |
| --- | --- | --- |

| Расчеты и замеры |
| --- |
| Замеры арочных изгибов на крыше/строительных лесах/лифте. Находим расстояние (А) - длина хорды. Измерьте с тыльной стороны длину дуги желоба – (В). Разделив пополам расстояние (В), находим высоту – (С). Значение А (хорда) также может быть и диаметром дуги, при этом высота С становится радиусом. Снимите осторожно старый цинковый желоб и очертите его окружность на листе бумаги. Для правильного изготовления дуги лучше всегда иметь в распоряжении подробные чертежи здания. | Длина А: Длина B: Длина C: Длина А: Длина B: Длина C: |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.2 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Инструменты и приспособления |
| --- |
| Сгибание кронштейнов. Сконструированная специально для сгибания кронштейнов Plastmo струбцина подходит для сгибания кронштейнов любого типа. Струбцина позволяет сгибать кронштейны под одинаковым углом, благодаря чему обеспечивается правильное положение желобов. При сгибании кронштейнов с пластиковым покрытием, важно согнуть их до того, как они будут окончательно покрыты пластиком. В противном случае можно повредить поверхность кронштейна. Отмечайте линию сгиба на расстоянии минимум 10мм от крючка на внутренней стороне кронштейна. Приложите кронштейны друг к другу в ряд, прочертите линию, соответствующую углу наклона устанавливаемых желобов. При помощи «длинного винта» установите необходимый угол изгиба. Зафиксируйте его контрольной гайкой. Винты, отмеченные на рис. как (А) и (В), прочно закрепляют кронштейн в струбцине. Поместив кронштейн в струбцину, затяните (А) и (В), оставив 1мм от кронштейна. Вдвиньте кронштейн до прочерченной ранее полосы (Рис. 1). Полоса должна быть видна над краем, указанным стрелкой на рисунке 4. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.2 - 2 |
| --- | --- | --- |

| Инструменты и приспособления |
| --- |
| Спрямитель кронштейна. Спрямитель подходит для всех типов кронштейнов, деформированных повышенными снеговыми нагрузками и т.п. Кронштейны. Заведите спрямитель под паз ободка и выньте желоб из кронштейна. Поставьте спрямитель на определенное для спрямления место кронштейна. Во время спрямления передний край кронштейна отводится назад. Желоба в уже установленных кронштейнах с зажимами. Подведите спрямитель кронштейна под центр дна желоба, обхватив при этом кронштейн. Распрямите кронштейн указанным ранее способом. Цинковые желоба в кронштейнах с зажимами. Откройте передний зажим, подведите выпрямитель кронштейна под центр желоба, обхватывая кронштейн. Распрямите кронштейн способом, описанным ранее. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.2 - 3 |
| --- | --- | --- |

| Инструменты и приспособления |
| --- |
| Опора для лестницы Опора для лестницы закрепляется на переднем краю кронштейна (см. чертеж) при помощи болтов и металлических уголков. Опора для лестницы устанавливается на расстоянии 50 – 80см между кронштейнами. Освободите болты, наденьте металлические уголки на кронштейны и надежно прикрутите опору болтами с фиксирующими гайками. Для того, чтобы предохранить пластиковое покрытие кронштейнов от повреждений, рекомендуется помещать пластиковую пластину или подобную прокладку непосредственно между болтами и кронштейнами перед тем как прочно зафиксировать опору болтами. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.2 - 4 |
| --- | --- | --- |

| Инструменты и приспособления |
| --- |
| Инструменты для монтажа. Подлинное мастерство в работе и качество высшего класса, достигается благодаря правильному выбору инструментов. Этим необходимо руководствоваться при установке желобов. Ниже приведены разнообразные образцы инструментов: Рулетка/складная линейка/карандаш. Используется при разметке. Инструмент для сгибания кронштейнов. Сгибание кронштейна должно всегда проводиться специализированным инструментом, это предохранит крючок на внутренней задней стенке от повреждения, а также защитит пластиковое покрытие. Спрямитель кронштейнов. См. раздел 6.2 - 2. Шнур/ватерпас/шланговый уровень. Используется во время установки кронштейнов. См. раздел 10.1 - 3. Малый ватерпас подвешивается на шнуре. Гвозди/шурупы/молоток/отвертка. Гальванизированные гвозди для кронштейнов (VVS № 278184) или самые длинные шурупы для крепления кронштейнов (VVS № 278301). Пила/ножовка. Пилу с широким лезвием проще использовать в работе, чем ножовку. Клей для желобов Plastmo Polska в тубах. Клей для желобов Plastmo Polska поставляется в тубах вместимостью 150 мл. См. раздел 6.3 – 1. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.2 - 5 |
| --- | --- | --- |

| Инструменты и приспособления |
| --- |
| Инструменты для изготовления деталей вручную. Разметка. Осуществляется обыкновенным карандашом. Нарезка желобов и водосточных труб. Удобнее пользоваться хорошо заточенной пилой с широким лезвием, чем ножовкой. Нарезка желобов и водосточных труб специальными ножницами. Для этого подходят ножницы Bacho или ножницы Ideal. Режущая коробка. Рекомендуется применять для перпендикулярных распилов. Пила для распила в ус. Рассчитана для угла 450, однако может настраиваться и для других углов нарезки. Сверление. Для сверления предлагается использовать дрель с диаметром сверла 40 мм. Также для этих целей подходит заточенная изнутри медная трубка. Нагрейте трубку и проделайте отверстия в ПВХ. Зачистка. Особенно после отрезания или пиления можно обнаружить множество заусениц, которые удаляются при помощи полирующих материалов: наждачной бумаги или мотка тонкой проволоки. Для зачистки никогда не используйте ваши пальцы. Заточка. Особенно при сборке муфтового соединения, конец трубы необходимо заточить. Для этого подходят рашпили и напильники. Жидкое мыло. Используйте жидкое мыло когда пользуетесь инструментами для калибровки. Туалетное мыло. Туалетное мыло применяется для всех кернеров и инструментов для калибровки. Клеевые зажимы. Клеевые зажимы используются для различных материалов. Газовый нагреватель. Важно всегда применять мягкое пламя, т.е. конец пламени должен быть светлым. Применяя открытый огонь, будьте предельно осторожны, чтобы избежать обугливания ПВХ. Глицериновая ванна. Глицериновая ванна разогревается до температуры 1400С, что обеспечивает нагрев беспламенным методом. Параметры массивных кернеров и инструментов для калибровки ПВХ профиля. См. раздел 11. 71 мм внутренние калибровочные инструменты для формирования концов труб. 76 мм наружный кернер для изготовления муфты. 71 мм наружный двойной кернер для изготовления коленных труб под 450. 71 мм наружный кернер для изготовления воронок/разветвлений. 71 мм наружный угловой кернер для изготовления труб-разветвлений. 76 мм наружный расширительный кернер для изготовления труб-разветвлений. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 6.3 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Методика сборки |
| --- |
| Plastmo Клей для желобов в тубах. Зачистите склеиваемые поверхности от пыли и загрязнения. Нанесите полоску клея шириной 5 мм на склеиваемые части. Немедленно соедините склеиваемые поверхности. Используйте только фирменный клей для желобов Plastmo Polska, который является сварочным клеем, а значит стойким к износу в местах соединений. Клей можно применять при повышенной влажности воздуха, дожде и при небольшом морозе. При этом время отвердевания несколько увеличивается. | Plastmo клей для желобов |

# Text boxes

В

А

Внутренний угол

Внешний угол

221мм

118мм

Длинная

Короткая

В

А

А

В

С

С

### В

А

В

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

А

С